## Slide 1: Detekcia objektov futbale
Lukas Sekerak

## Slide 2: Cieľe projektu
Detekcia lopty, jej pozícia na ihrisku
Detekcia hráčov a ich rozoznávanie podľa tímu
Detekcia gólu, penalty, offside a ďalších udalostí
Detekcia vo futbalovom zaznáme
Ako? Využitie metód počítačového videnia a OpenCV

## Slide 3: Analýza
Identifikovali sme 5 článkov
Design of a video processing algorithm for detection of a soccer ball with arbitrary color pattern - R. Woering
Soccer Ball Tracking using Dynamic Kalman Filter with Velocity Control - Jong-Yun Kim
ISSI-NCR: Operation Agreement CNR-FIGC: New technologies to support referee

## Slide 4: Analýza pre Data set
Video záznam z televízie – Ľahký prístup, malé rozlíšenie
Video záznam z YouTube - 4K, 25 FPS video, Potreba statickej kamery
Video záznam z výskumného projektu ISSI-NCR
Čo nám poskytli?
2min záznamy zo 6 statických kamier snímajúce rôzne časti ihriska
Manuálne anotované objekty na video zázname
Informácie o kalibrácii kamier, ich pozíciách

## Slide 5: Návrh a implementácia
OOP sme navrhli program, ktorý:
  Načítava video záznam a anotovaný súbor k nemu
  Prehráva synchronizovane video vo forme streamu frame-ov
  Posiela snímky do metód poč. videnia
  Stará sa o zobrazenie vstupu/ výstupu a debugovacích okien
  Metódy spracovania snímkov sme prototypovali

## Slide 6: Prototyp 1
Gray farba
Canny detektor

## Slide 7: Prototyp 2
Detekcia pohybu a porovnanie algoritmov

## Slide 8: Mixtures of Gaussian 1 (vľavo) a 2 (vpravo)

## Slide 9: Mixtures of Gaussian pozadie vpravo

## Slide 10: Prototyp 3
Využitie masky z detekcie pohybu

## Slide 11: Maska spracovaná a nájdené kontúry
Erode 2x, dilate 5x
Erode 1x, dilate 5x

## Slide 12: Prototyp 4
Definovanie a riešenie aktuálnych problémov

## Slide 13
Červenou šípkou sú objekty, ktoré sú falošne detegované.
Modrou je problém, keď 2 hráči sú blízko seba
Zelenou sú artefakty kamery (vietor). Objekty sú veľmi malé a zjavia sa krátko.
Erode 1x, dilate 4x

## Slide 14
Artefakty detegované cez min. počet pixelov v kontúre a min. veľkosť oblasti (modrou farbou)
Ľudia za bannerom odstránení cez prienik pixelov s ROI (zelená)
Lopta stále spĺňa podmienky a čiarový rozhodca nebol odstránený
Červenou šípkou označené ostávajúce problémy

## Slide 15: Falošne pozitívny objekt
Červenou šípkou je označený falošne pozitívny objekt. Objekt ktorý sa po dlhšej dobe stanu statické?

## Slide 16: Falošne pozitívny detegovaný objekt
Problém v procese učenia
MOG2 algoritmus sa učil na 3 prvých snímkach, learning rate 0.1
Teraz sa učí na prvých 200snímkach, learning rate 0.9
To znamená, že si rýchlo všíma zmeny (pohyby) ale tie dlhodobé ignoruje (pohyb trávy)
Po procese učenia, sa stream videa reštartuje

## Slide 17: Prototyp 5
Implementácia pomocných nástrojov

## Slide 18: Pomocné ovládanie pre analýzu za behu
V debugu je možné pozastaviť stream tlačidlom S.
Tlačidlom W sa zapne ROI oblasť.
Tlačidlom Q, E môžeme vybrať ROI.
Tlačidlom F sa zapne debug vykresľovanie artefaktov.

## Slide 19: ROI oblasť
ROI oblasť sa zvýrazni a vypočíta sa pre ňu:
histogram farieb
clustering

## Slide 20: ROI oblasť clustering farieb

## Slide 21: ROI oblasť threshold panel
Určený pre analýzu farieb v ROI
V dolnej časti sa zobrazí maska

## Slide 22: Pomocná konzola
Výpis informácie o:
procese učenia
spracovania snímku
nájdených objektoch
pozíciách objektu

## Slide 23: Prototyp 6
Segmentácia ihriska a hráčov

## Slide 24: Segmentácia ihriska
Identifikovali sme hodnoty pre farbu trávy cez farebný priestor:
HSV LAB
Dosiahli sme celkom dobrý výsledok na HSV priestore.

## Slide 25: Segmentácia ihriska
Skombinovali sme masku pohybu a ihriska
Nemusíme tak extrémne dilatovať a erodovať
    To znamená lepšie hranice medzi hráčmi, takmer žiadne skupiny.
    Hráč je vysegmentovaný bez trávy
    Skoro žiadne artefakty!

## Slide 26: Segmentácia hráčov
Vďaka maske ihriska je to super kvalitné

## Slide 27: Prototyp 7
Motion tracker
Farebná segmentácia v skupine

## Slide 28: Problémy pri prototype 7
  Motion tracker
  calcOpticalFlowPyrLK je na konkrétne pixely , ibaže hráči sa otáčajú
  Hráči sa hýbu nepredvídateľne
  Farebná paleta v skupine
  aké farby zvoliť?
  Skúmali sme ďalšie možnosti ...

## Slide 29: Nedostatky
  Nerozoznávam hráčov podľa čísla dresu, treba lepšie rozlíšenie a viac kamier
  Nerozoznávam udalosti - ďalší projekt
  Algoritmus vyžaduje konštanty (thresholdy) - natrénovanie algoritmu pred zápasom (stačí 10 sec pohlaď na prázdne ihrisko)

## Slide 30: Referencie:
T. D’Orazio, M.Leo, N. Mosca, P.Spagnolo, P.L.Mazzeo
A Semi-Automatic System for Ground Truth Generation of Soccer Video Sequences in the Proceeding of the 6th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Surveillance, Genoa, Italy September 2-4 2009

## Slide 31: Ďakujem, za pozornosť